## Slide 1
Uvod v
računalništvo
25.10 -1.11.2021
Vaje 3

## Slide 2: Računalnik kot stroj (quick recap)
Računalniki (prenosni/namizni računalnik, pametni telefon, ...) imajo isto zasnovo.
Von Neumannova arhitektura – 3 karakteristike:
  Štirje glavni podsistemi: pomnilnik, vhod/izhod, artimetično-logična enota (ALE), krmilna enota.
  Program shranjen v pomnilniku.
  Zaporedno izvajanje ukazov.

## Slide 3: Aritmetično-logična enota
ALE je del procesorja (skupaj s krmilno enoto)
Vsebuje vezja
  za aritmetiko: +, -, *, /
  za primerjanje in logiko: =, IN, ALI, NE
Vsebuje registre
  izredno hitre namenske pomnilniške enote povezane z vezjem ALE
Podatkovna pot (Data path) kako potuje informacija v ALE
  iz registrov na vezja
  iz vezij nazaj na registre
Register A
Register C
Register B
ALE

## Slide 4: Strojni ukazi
Format ukaza v strojnem jeziku:
  koda operacije
  naslovi pomnilniških lokacij z operandi
Primer:
  op code: 9
  naslov X: 99
  naslov Y: 100
  ADD X,Y: sešteje števili in zapiše rezultat nazaj na lokacijo Y
  ADD X,Y: 00001001 0000000001100011 0000000001100100
Operacijska koda | Naslovno polje 1 | Naslovno polje 2 | . . .
primer
št. bitov: 8 16 16

## Slide 5: Strojni ukazi
1. Prenos podatkov
  prenos podatkov
    pomnilniška lokacija -> register ALE
    register ALE -> pomnilniška lokacija
    ena pomnilniška lokacija -> druga pomnilniška lokacija
    en register ALE -> drugi register ALE
  Primeri:
    LOAD X naloži vsebino pomnilniške lokacije v register R
    STORE X shrani vsebino registra R na pomnilniško lokacijo X
    MOVE X,Y kopiraj vsebino pomn. lokacije X na pomn. lokacijo Y
2. Aritmetika
  Aritmetične in logične operacije v ALE: +, -, *, /, IN, ALI, NE
  Primeri
    ADD X,Y,Z vr(Z)=vr(X)+vr(Y) tro-naslovni ukaz
    ADD X,Y vr(Y)=vr(X)+vr(Y) dvo-naslovni ukaz
    ADD X R=vr(X)+R eno-naslovni ukaz

## Slide 6: Strojni ukazi
3. Primerjanje
  rezultat primerjanja postavi vrednosti bitov pogojnih kod
  primer:
    COMPARE X,Y primerja vrednosti pomn. lokacij X in Y in postavi vrednosti pogojnih kod:
    vr(X)>vr(Y) GT=1, EQ=0, LT=0
    vr(X)=vr(Y) GT=0, EQ=1, LT=0
    vr(X) <vr(Y) GT=0, EQ=0, LT=1
4. Vejitve
  spreminjanje normalnega zaporednega toka ukazov
  tipično po ukazu za primerjanje
  primeri:
    JUMP X vzemi naslednji ukaz s pomn. lokacije X
    JUMPGT X skoči samo, če je indikator GT postavljen na 1
    JUMPGE X skoči, če sta GT ali EQ indikatorja postavljena na 1
    HALT ustavi izvajanje programa4.

## Slide 7: Strojni ukazi

## Slide 8: Naloga 3.1
Predpostavite, da register R ter pomnilniške celice 80 in 81 vsebujejo naslednje vrednosti:
R: 20,
pomnilniška celica 80: 43,
pomnilniška celica 81: 97.
Te vrednosti se nahajajo v registru oz. obeh pomnilniških celicah pred izvedbo vsakega izmed spodnjih ukazov zbirnega jezika. Ugotovite, kakšne so vrednosti v registru in obeh pomnilniških celicah po izvedbi vsakega izmed ukazov.
(a) LOAD 80
(b) STORE 81
(c) COMPARE 80
(d) ADD 81
(e) IN 80
(f) OUT 80
 | R | M(80) | M(81)
(a) |  |  | 
(b) |  |  | 
(c) |  |  | 
(d) |  |  | 
(e) |  |  | 
(f) |  |  | 

## Slide 9: Naloga 3.1
Predpostavite, da register R ter pomnilniške celice 80 in 81 vsebujejo naslednje vrednosti:
R: 20,
pomnilniška celica 80: 43,
pomnilniška celica 81: 97.
Te vrednosti se nahajajo v registru oz. obeh pomnilniških celicah pred izvedbo vsakega izmed spodnjih ukazov zbirnega jezika. Ugotovite, kakšne so vrednosti v registru in obeh pomnilniških celicah po izvedbi vsakega izmed ukazov.
(a) LOAD 80
(b) STORE 81
(c) COMPARE 80
(d) ADD 81
(e) IN 80
(f) OUT 80
(a) |  |  | 
(b) |  |  | 
(c) |  |  | 
(d) |  |  | 
(e) |  |  | 
(f) |  |  | 
R:43
M(80):43
M(81):97
R:20
R:20
R:117
R:20
R:20
M(80):43
M(80):43
M(80):43
GT=1
M(80):
vhodna vrednost
M(80): 43
izpiše se vrednost 43
M(81):20
M(81):97
M(81):97
M(81):97
M(81):97

## Slide 10: Naloga 3.2
Predpostavite, da register R ter pomnilniške celice 80 in 81 vsebujejo naslednje vrednosti:
R: 100,
pomnilniška celica 50: 90,
pomnilniška celica 55: 35.
Te vrednosti se nahajajo v registru oz. obeh pomnilniških celicah pred izvedbo vsakega izmed spodnjih ukazov zbirnega jezika. Ugotovite, kakšne so vrednosti v registru in obeh pomnilniških celicah po izvedbi vsakega izmed ukazov.
(a) STORE 50
(b) ADD 55
(c) CLEAR 55
(d) INCREMENT 55
(e) DECREMENT 50
(f) SUBSRACT 50
 | R | M(50) | M(55)
(a) |  |  | 
(b) |  |  | 
(c) |  |  | 
(d) |  |  | 
(e) |  |  | 
(f) |  |  | 

## Slide 11: Naloga 3.2
Predpostavite, da register R ter pomnilniške celice 80 in 81 vsebujejo naslednje vrednosti:
R: 100,
pomnilniška celica 50: 90,
pomnilniška celica 55: 35.
Te vrednosti se nahajajo v registru oz. obeh pomnilniških celicah pred izvedbo vsakega izmed spodnjih ukazov zbirnega jezika. Ugotovite, kakšne so vrednosti v registru in obeh pomnilniških celicah po izvedbi vsakega izmed ukazov.
(a) STORE 50
(b) ADD 55
(c) CLEAR 55
(d) INCREMENT 55
(e) DECREMENT 50
(f) SUBSRACT 50
(a) | R:100 | M(50):100 | M(55):35
(b) | R:135 | M(50):90 | M(55):35
(c) | R:100 | M(50):90 | M(55):0
(d) | R:100 | M(50):90 | M(55):36
(e) | R:100 | M(50):89 | M(55):35
(f) | R:10 | M(50):90 | M(55):35

## Slide 12: Naloga 3.3
Predpostavite, da pomnilniška celica 50 vsebuje vrednost 4, oznaka L pa ustreza pomnilniški lokaciji. Katero vrednost v register R naloži vsak izmed naslednjih ukazov LOAD?
(a) LOAD 50
(b) LOAD 4
(c) LOAD L
(d) LOAD L+1 (predpostavimo da je operacija dovoljena)

## Slide 13: Naloga 3.3
Predpostavite, da pomnilniška celica 50 vsebuje vrednost 4, oznaka L pa ustreza pomnilniški lokaciji. Katero vrednost v register R naloži vsak izmed naslednjih ukazov LOAD?
(a) LOAD 50
(b) LOAD 4
(c) LOAD L
(d) LOAD L+1 (predpostavimo da je operacija dovoljena)
(a) | 
(b) | 
(c) | 
(d) | 
4
Oznaka L je ekvivalentna naslovu 50 , zato je ta ukaz ekvivalenten ukazu LOAD 50
Kopija vsebine pomnilniške celice 51.
Ukaz izvaja aritmetiko na naslovih, ne sami vsebini.
Kopija vsebine pomnilnike celice 4

## Slide 14: Naloga 3.4
Dan je naslednji program v strojnem jeziku, tabela simbolov in tabela kod ukazov.
Operacijska koda ukaza je 4 bitna, naslovi 12 bitni. Kakšen je ustrezen program v zbirniku?
(UR P45 Računalnik kot stroj.pptx, sl.49)
(a) 0101001100001100
(b) 0011000000000111

## Slide 15: Naloga 3.4
Dan je naslednji program v strojnem jeziku, tabela simbolov in tabela kod ukazov.
Operacijska koda ukaza je 4 bitna, naslovi 12 bitni. Kakšen je ustrezen program v zbirniku?
(UR P45 Računalnik kot stroj.pptx, sl.49)
(a) 0101001100001100
(b) 0011000000000111
*Koda ukaza = 4 biti
*Naslov = 12 bitov
(a) 0101001100001100
Koda ukaza: 0101
Naslov: 001100001100
SUBSTRACT 29 + 28 + 23 + 22
SUBSTRACT 780
(b) 0011000000000111
Koda ukaza: 0101
Naslov: 001100001100
ADD 22 + 21 + 20
ADD 7

## Slide 16: Naloga 3.5
Z uporabo nabora ukazov s predavanj prevedite naslednje algoritmične operacije v zbirni jezik. Zapišite tudi vse potrebne psevdo-ukaze .DATA
Če x > 50
izpiši vrednost x
sicer
preberi novo vrednost x
*Predpostavimo da je X-u predhodno bila
prirejena vrednost

## Slide 17: Naloga 3.5
Z uporabo nabora ukazov s predavanj prevedite naslednje algoritmične operacije v zbirni jezik. Zapišite tudi vse potrebne psevdo-ukaze .DATA
Če x > 50
izpiši vrednost x
sicer
preberi novo vrednost x
*Predpostavimo da je X-u predhodno bila
prirejena vrednost
LOAD FIFTY % konstanta 50
COMPARE X
JUMPGT THEN
IN X
JUMP DONE
THEN: OUT X
DONE: naslednji ukaz gre sem
X: .DATA 0
FIFTY: .DATA 50

## Slide 18: Naloga 3.6
Recimo, da posamezen program med izvajanjem 50% svojega časa porabi za čakanje na zaključek vhodno/izhodnih operacij.
Kolikšen je odstotek časa, v katerem procesor opravlja koristno delo (oz. kolikšen je t.i. izkoristek procesorja), če so v pomnilniku naloženi trije programi?
Koliko programov bi morali imeti v pomnilniku, če bi želeli doseči vsaj 95% izkoristek procesorja?

## Slide 19: Naloga 3.6
Recimo, da posamezen program med izvajanjem 50% svojega časa porabi za čakanje na zaključek vhodno/izhodnih operacij.
Kolikšen je odstotek časa, v katerem procesor opravlja koristno delo (oz. kolikšen je t.i. izkoristek procesorja), če so v pomnilniku naloženi trije programi?
Koliko programov bi morali imeti v pomnilniku, če bi želeli doseči vsaj 95% izkoristek procesorja?
3 programi: ½ * ½ * ½ = 1/8
Verjetnost, da vsi trije programi čakajo na zaključek operacij je 1/8, oz. 12,5%
Torej, procesor opravlja koristno delo: 1 – 1/8 = 7/8, oz. 87.5%
4 program: 1 – (1/2)4 = 1 – 1/16 = 15/16 = 93,75% časa
5 programov: 1 – (1/2)5 = 1 – 1/32 = 31/32 = 96,875% časa

## Slide 20: Naloga 3.7
Predpostavite da register R ter pomnilniške celice 50 in 55 vsebujejo naslednje vrednosti:
R: 45,
pomnilniška celica 50: 115,
pomnilniška celica 55: 23.
Te vrednosti se nahajajo v registru oz. obeh pomnilniških celicah pred izvedbo vsakega izmed spodnjih ukazov zbirnega jezika. Ugotovite, kakšne so vrednosti v registru in obeh pomnilniških celicah po izvedbi vsakega izmed ukazov.
(a) LOAD 50
(b) INCREMENT 55
(c) COMPARE 55
(d) ADD 50
(e) DECREMENT 50
(f) OUT 55

## Slide 21: Naloga 3.7
Predpostavite da register R ter pomnilniške celice 50 in 55 vsebujejo naslednje vrednosti:
R: 45,
pomnilniška celica 50: 115,
pomnilniška celica 55: 23.
(a) LOAD 50
(b) INCREMENT 55
(c) COMPARE 55
(d) ADD 50
(e) DECREMENT 50
(f) OUT 55
(a) | R:115 | M(50):115 | M(55):23
(b) | R:45 | M(50):115 | M(55):24
(c) | R:45 | M(50):115 | M(55):23; LT: 1
(d) | R:160 | M(50):115 | M(55):23
(e) | R:45 | M(50):114 | M(55):23
(f) | R:45 | M(50):115 | M(55):23 izpiše 23

## Slide 22: Naloga 3.8
Dan je naslednji program v strojnem jeziku, tabela simbolov in tabela kod ukazov.
Operacijska koda ukaza je 4 bitna, naslovi 12 bitni. Kakšen je ustrezen program v zbirniku?
(UR P45 Računalnik kot stroj.pptx, sl.49)
(a) 0100001000001001
(b) 0111001101111100

## Slide 23: Naloga 3.8
Dan je naslednji program v strojnem jeziku, tabela simbolov in tabela kod ukazov.
Operacijska koda ukaza je 4 bitna, naslovi 12 bitni. Kakšen je ustrezen program v zbirniku?
(UR P45 Računalnik kot stroj.pptx, sl.49)
0100001000001001
INCREMENT 521
(b) 0111001101111100
COMPARE 892

## Slide 24: Naloga 3.9
Z uporabo nabora ukazov s predavanj prevedite naslednje algoritmične operacije v zbirni jezik. Zapišite tudi vse potrebne psevdo-ukaze .DATA
vsota = 0
I = 0
Dokler I < 50, ponavljaj
vsota = vsota + I
I = I + 1

## Slide 25: Naloga 3.9
Z uporabo nabora ukazov s predavanj prevedite naslednje algoritmične operacije v zbirni jezik. Zapišite tudi vse potrebne psevdo-ukaze .DATA
vsota = 0
I = 0
Dokler I < 50, ponavljaj
vsota = vsota + I
I = I + 1
LOAD ZERO % naloži 0 v R
STORE SUM % inicializiraj SUM na 0
STORE I % inicializiraj I na 0
LOOP: LOAD FIFTY % naloži 50 v R
  COMPARE I
  JUMPEQ DONE
  LOAD SUM
ADD I
STORE SUM
INCREMENT I
JUMP LOOP
DONE: naslednji ukaz gre sem
SUM: .DATA 0
I: .DATA 0
ZERO: .DATA 0
FIFTY: .DATA 50

## Slide 26: Hvala za pozornost!
Petar.Kochovski@fri.uni-lj.si